Osobní ochranné pomůcky

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. (dříve 172/1997 Sb.),

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Vyhláška č. 204/1994 Sb,

kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb,

Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

OOP

- poskytují se tehdy, pokud se vyskytují rizika, která nelze dostatečně omezit

- musí být po celou dobu užívání účinné

- kde je více rizik a používá se více ochranných pracovních prostředků, musí být tyto ochr. prac. prostř. Navzájem slučitelné

- příslušníci musí být s těmito prostředky seznámeni

- požadavky na údržbu, životnost stanovuje výrobce

- při poškození ochran. prac. prostředků a ztrátě jeho funkce poskytne zaměstnavatel výměnným způsobem nový

Ochranné pracovní prostředky dělíme na OSOBNÍ a SPOLEČNÉ

Normy:

Přilby                     – ČSN EN 443

Zásahové oděvy     – ČSN EN 469

Zásahové boty       – ČSN EN 344-347

Opasky                   – ČSN EN 358

Zásahové rukavice – ČSN EN 659

Žebříky                  – ČSN EN 1147

Kontroly vybraných věcných prostředků chemické a technické služby

| Izolační dýchací přístroje | Nejméně 1 x za 6 měsíců |
| --- | --- |
| Ochranné masky | Nejméně 1 x za 6 měsíců |
| Křísící přístroje | Nejméně 1 x za 6 měsíců |
| Protichemické ochranné oděvy | Nejméně 1 x za 6 měsíců |
| Detekční přístroje, dozimetrické přístroje a měřící zařízení | Nejméně 1 x za měsíc |
| Tlakové lahve | Výměna vzduchu nejméně 1 x za 12 měsíců |
|  | Tlaková zkouška nejméně 1 x 5 let |
| Potápěčská technika, prostředky pro práci na vodě | Nejméně 1 x za 6 měsíců |
| Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami (lana, žebře, opasky) | Nejméně 1 x za 12 měsíců |
| Pneumatická vyprošťovací zařízení | Nejméně 1 x za 12 měsíců |

Ostatní prostředky dle příslušných předpisů nebo návodů výrobce.